## Slide 1: Kaynak Kodlaması: Veri Sıkıştırma Temelleri
SAYISAL VERİ İLETİŞİMİ
(13. HAFTA)

## Slide 2: Değişken-Uzunluklu Kodlama Entropy
Sembol başına düşen minimum bit sayısı nedir?
Cevap: Shannon’un Sonucu- Teorik olarak kod başına düşen bit sayısının minimum ortalaması Entropi olarak adlandırılır.
Entropi kayıpsız sıkıştırma için limiti belirler. Yani sembolleri gruplamadan kodlama yapan en iyi kayıpsız sıkıştırma kodlayıcısının mesajı sembol başına en az kaç bit kullanarak kodlayabileceğidir.

## Slide 3: Entropi Örnek
Alphabet = {A, B}
  p(A) = 0.4; p(B) = 0.6
Compute Entropy (H)
  -0.4*log2 0.4 + -0.6*log2 0.6 = .97 bits
Maksimum Belirsizlik (H en büyük olduğunda)
  Tüm olasılıklar eşit olduğunda meydana gelir

## Slide 4: Fazlalık
Ortalama kod sözcüğü uzunluğu (L) ile ortalama bilgi içeriği (H) arasındaki farktır.
  Eğer H sabit ise sadece L kullanılır
Optimal değer ile ilişkilidir.

## Slide 5: Sıkıştırma Oranı
Ortalama mesaj uzunluğu ile ortalama kod sözcüğü uzunluğu karşılaştırılır
  Örn. Ortalama L(mesaj)/ortalama L(kod sözcüğü)
Örnek:
  {aa, bbb, cccc, ddddd, eeeeee, fffffff, gggggggg}
  Ortalama mesaj uzunluğu 5
Orijinal veriye bağlıdır.

## Slide 6: Simetri
Simetrik veri sıkıştırma
  Encoding ve decoding için eşit süre gereklidir.
  Canlı mod uygulamaları için kullanılır.
Asimetrik veri sıkıştırma
  Eğer yeterli zaman varsa bir kere gerçekleştirilir.
  Decompression sıklıkla gerçekleştirilir, hızlı olmalı.
  Retrieval mod uygulamaları için kullanılır (Örn. İnteraktif CD_ROM)

## Slide 7: Entropi Kodlama Algoritmaları (İçerik Bağımlı Kodlama)
Run-Length Encoding (RLE)
  Ardışık sıralanmış aynı bytelar tekrarlanma sayıları ile yer değiştirirler.
  Tekrarlanma sayısı özel bir bayrak ile gösterilir (Örn. !)
  Örn.
    abcccccccccdeffffggg (20 Bytes)
    abc!9def!4ggg (13 bytes)

## Slide 8: RLE Varyasyonları (Zero-Suppression Tekniği)
Sadece bir sembol sıklıkla tekrar etmektedir (boşluk)
Boşluk dizilerini M-byte ve boşluk sayısı ile yer değiştir
  Örn. M3, M4, M14,…
Diğer bazı tanımlar da mevcuttur.
  Örn.
    M4 = 8 boşluk, M5 = 16 boşluk, M4M5=24 boşluk

## Slide 9: Huffman Kodlaması
İstatistiksel kodlama
Huffman kodunu belirlemek için ikili bir ağaç oluşturmak gerekir.
Yapraklar kodlanacak karakterlerdir.
Nodelar alt ağaca ait karakterlerin tekrar etme olasılıklarını vermektedir.
Örn. İstatistiksel sembol tekrarlanma olasılığı aşağıdaki gibi olan semboller için Huffman Kodu nasıl olur?
  P(A) = 8/20, P(B) = 3/20, P(C ) = 7/20, P(D) = 2/20?

## Slide 10: Huffman Kodlama (Örnek)
Adım 1: Tüm sembolleri olasılılarına göre (soldan sağa) küçükten büyüğe doğru sıralayın.
Huffman Ağacının yaprakları
P(C) = 0.09
P(E) = 0.11
P(D) = 0.13
P(A)=0.16
P(B) = 0.51

## Slide 11: Huffman Kodlama (Örnek)
Adım 2: İkili ağaç soldan sağa doğru oluşturulur
Politika: Her zaman 2 en küçük değerli node birleştirilir (Örn. P(CE) ve P(DA) her ikisi de P(B) den daha küçük olasılık değerine sahiptir, Bu nedenle önce bunlar birleştirilir.)
P(C) = 0.09
P(E) = 0.11
P(D) = 0.13
P(A)=0.16
P(B) = 0.51
P(CE) = 0.20
P(DA) = 0.29
P(CEDA) = 0.49
P(CEDAB) = 1

## Slide 12: Huffman Kodlama (Örnek)
P(C) = 0.09
P(E) = 0.11
P(D) = 0.13
P(A)=0.16
P(B) = 0.51
P(CE) = 0.20
P(DA) = 0.29
P(CEDA) = 0.49
P(CEDAB) = 1
Adım 3: Sol dallar 0, sağ dallar 1 ile etiketlenir
0
1
0
1
0
1
0
1

## Slide 13: Huffman Kodlama (Örnek)
P(C) = 0.09
P(E) = 0.11
P(D) = 0.13
P(A)=0.16
P(B) = 0.51
P(CE) = 0.20
P(DA) = 0.29
P(CEDA) = 0.49
P(CEDAB) = 1
Adım 4: Huffman Kod
Sembol A = 011
Sembol B = 1
Sembol C = 000
Sembol D = 010
Sembo E = 001
0
1
0
1
0
1
0
1

## Slide 14: Ses Sıkıştırma ve Formatları
MPEG-3
ADPCM
u-Law
Real Audio
Windows Media (.wma)
Sun (.au)
Apple (.aif)
Microsoft (.wav)

## Slide 15: Görüntü Sıkıştırma ve Formatları
RLE
Huffman
LZW
GIF
JPEG
Fractals
TIFF, PICT, BMP, etc.

## Slide 16: Video Sıkıştırma ve Formatları
H.261/H.263
Cinepak (early 1992 Apple’s video codec in Quick-time video suite)
Sorensen (Sorenson Media, used in Quick-time and Macromedia flash)
Indeo (early 1992 Intel video codec)
Real Video (1997 RealNetworks)
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, etc.
QuickTime, AVI, WMV (Windows Media Video)