## Slide 1: Kanal kodlama
SAYISAL VERİ İLETİŞİMİ
(14. HAFTA)

## Slide 2: Önemli terimler
Hata Kontrol Kodlaması
Hata Algılama
Hata Düzeltme
ARQ/ ACK / NACK
FEC
Ne kadar bit hatası algılanabilmekte ve düzeltilebilmekte?
Hata Kontrol Kodlama yaklaşımı: Yineleme

## Slide 3: Kanal kodlama
Blok Kodlama
  Eşlik Sağlama
  Doğrusal Blok Kodlama
  Çevrimsel Blok Kodlama
Evrişim Kodlaması

## Slide 4: Kanal kodlama / evrişim kodlaması
Giriş işaretinin doğrusal bir kaydırmalı yazmaçtan (shift register) geçirilmesi ile elde edilmektedir.
K adet k bitlik aşama mevcuttur.
n adet çıkış üretilmektedir.
Yazmacın girişi her k bit bilgi için, çıkışı n bitlik bir kod sözcüğü oluşturmaktadır.
k/n kod oranı olarak bilinmektedir.
K parametresi kısıt uzunluğuna karşılık gelmektedir.

## Slide 5: Kanal kodlama / evrişim kodlaması
.....
k
2
1
.....
k
2
1
.....
k
2
1
.....
n
2
1
.....
n
2
1
K k-stage shift register
k-bit information symbol
Modulo 2 adder
n
2
1
Sequence of n-bit encoded symbols
input:k-bit
output:n-bit

## Slide 6: Kanal kodlama / evrişim kodlarının tanımlanması
Bağlantı Gösterimi :
n tane çıkışın her biri için bağlantı vektörünün kullanılmasıdır.
Bağlantı vektörlerin boyutu yazmacın aşama sayısına (L=Kk) eşittir.

## Slide 7: Kanal kodlama / evrişim kodlarının tanımlanması
Bağlantı Gösterimi :
g1=[1 1 1] g2=[1 0 1]

## Slide 8: Kanal kodlama / evrişim kodlarının tanımlanması
Polinom Gösterimi (Üreteç polinomu):
g1(p)=1+p+p2 g2(p)=1+p2

## Slide 9: Kanal kodlama / evrişim kodlarının tanımlanması
Durum Gösterimi (Durum diyagramı):
input x
Shift register
s0
s1
s2
output
Y2=s0+s1+s2
Y1=s0+s2
1
0
1
0
.
.
.
0 0 0 1 0 0 0 1 0
1 0 1 .
.
.
0
1
1
0
.
.
.
0
1
0
0
0
.
.

## Slide 10: Kanal kodlama / evrişim kodlarının tanımlanması
Durum Gösterimi (Durum diyagramı):

## Slide 11: Kanal kodlama / evrişim kodlarının tanımlanması
Durum Gösterimi (Durum diyagramı):

## Slide 12: Kanal kodlama / evrişim kodlarının tanımlanması
Kafes Gösterimi (Trellis diyagramı):

## Slide 13: Kanal kodlama / evrişim kodlarının çözümlenmesi
Viterbi çözücüsü :
Viterbi algoritması, baştan itibaren olası her yolun benzerlik metrigini (Hamming veya Oklid mesafesi) hesaplayarak kafes içerisinde ilerlemektedir.
Kural:
  Kafeste aynı yere (duruma) giriş yapan birden fazla yol oldugu taktirde, bu yollardan sadece en düşük mesafeli yol tutulmakta, diger yollar atılmaktadır.
  Geriye kalan en düşük mesafeli yol hayatta kalan yol olarak isimlendirilmektedir.

## Slide 14: Kanal kodlama / evrişim kodlarının çözümlenmesi
Viterbi çözücüsü :
Eğer bir duruma giriş yapan iki yol aynı toplam mesafeyi verirse, yollardan biri rasgele seçilebilmektedir.
Örnek: Evrişim kodlayıcı ile gönderilen bir veri alıcıda 01 10 00 11 00 olarak algılanmaktadır. İletilen en olası veriyi elde ediniz.

## Slide 15: Kanal kodlama / evrişim kodlarının çözümlenmesi
Viterbi çözücüsü : 01 10 00 11 00

## Slide 16: Kanal kodlama / evrişim kodlarının çözümlenmesi
Viterbi çözücüsü : 01 10 00 11 00