## Slide 1: Verilog Modüller
Notes: Verilog modülleri, diğer programlama dillerinde fonksiyonlar gibi, tek bir program içinde kullanılan ve yeniden kullanılabilir kod parçalarıdır

## Slide 2: Modül
Notes: Modüller, giriş/çıkış portları ve bu giriş sinyaleri ile çıkış sinyallerini belirleyen içerik kısmından oluşur

## Slide 3: Örnek: Yarı toplayıcı ve tam toplayıcı

## Slide 4: Örnek: 8 bit toplayıcı

## Slide 5: Örnek: 8 bit işaretli sayı çarpıcı

## Slide 6: Modül tanımlama
// Modülün içeriği

## Slide 7: Modülleri birbirine bağlama
Notes: Wire isminden anlaşılacağı gibi kablo demek. Bu ifadeyle bazı bacakların işlevsel olarak basit bir tel gibi davranmasını sağlıyoruz.

## Slide 8: Örnek: Half adder
module half_adder(A, B, S, C); input A; input B; output S; output C; xor xor1(S, A, B); and and1(C, A, B); endmodule

## Slide 9: Örnek: Full adder
module full_adder(A, B, Cin, Cout, S); input A, B, Cin; output Cout, S; wire w1, w2, w3; half_adder ha1(.A(A), .B(B), .C(w1), .S(w2)); half_adder ha2(.A(w2), .B(Cin), .C(w3), .S(S)); or or1(Cout, w1, w3); endmodule

## Slide 10: Ödev
4 Bit Adder