## Slide 1: FOTOĞRAF MAKİNESİ ÇEŞİTLERİ Boyutlarına Göre Fotoğraf Makineleri
Büyük Boy Fotoğraf Makineleri
Plan (sheet) film kullanan makineler 4x5 inç (10x12.5 cm) ve 8x10 inç (20x25 cm) film kullanır ve ‘teknik kamera’ ya da ‘körüklü atölye kameraları’ olarak ta adlandırılır. “Erit film” değil tabaka şeklinde satılan plan film kullanılıyor oluşları, peşpeşe çekim yapmayı imkansız hale getirir. Bu nedenle yalnızca mimari ve ürün çekimi konularında kullanılır. Ağır yapıları gereği, bir tripod ya da başka ayak üzerinde bulunmak zorunda oluşları, onları neredeyse taşınamaz yapar. Objektifleri ve hareketli parçaları, yüksek kalitede büyük görüntüler alacak şekilde geliştirmişlerdir. Körüklü gövde yapıları sayesinde görüntü eksenini kaydırma ve bükülme gibi özel hareketleri yapabilir; bu sayede perspektif düzeltmeler ve çeşitli alan derinliği etkileri yapılabilir. Çok pahalı ve çok ağır olmaları, yalnızca ve yalnızca profesyonel alanda kullanılmalarının temel nedenidir.

## Slide 2
Orta Boy Fotoğraf Makineleri
35 mm filmin boyutları 2,4 cm x 3,6 cm iken orta format filmler 4.5x6 cm, 6x6 cm, 6x7 cm, 6x8 cm, ve 6x9 cm gibi boyutlarındadır.35 mm filme göre daha fazla büyütme imkanı vermektedir. Bu da daha büyük boyutta (örneğin poster) kaliteli baskıların yapılabilmesini sağlar. Tek film formatı yoktur. Çünkü orta format film ile çalışırken, film boyutu tek format ile sınırlı değildir. Literatürde 120 roll film diye geçen orta format filmin eni 6 cm’dir. Dolayısıyla kullanılan film magazinine göre boyu istenen ebatta kullanılabilir. Siz hangi boyutta film magazini ile fotoğraf çekerseniz, kare sayısı çekeceğiniz boyuta göre değişecektir.

## Slide 3
Küçük Boy Fotoğraf Makineleri
35 mm’lik film hem fotoğraf hem de sinema alanında kullanılan 135 kodlu filmin yaygın olarak kullanılan adıdır. 1920 ‘lerin sonunda Leica firmasını kullandığı format olması dolayısıyla, Lecia format olarak ta bilinir.Hem amatör hem de profesyonel olarak en yaygın olarak kullanılan formattır. 24x36 mm’lik görüntü alanı, çok büyük olmayan (30x45 cm’ye kadar) baskılar için yeterlidir. Bu formatta çok basit ve ayar gerektirmeyen modeller bulunduğu gibi, son derece ileri teknik özelliklerle donatılmış üst düzey modellerde bulunmaktadır. Hem ayrı bakaçlı, hem de SLR modeller bulunmaktadır. Sektörde en fazla modelin bulunduğu rekabetin en yoğun olarak yaşandığı formattır.

## Slide 4
Küçük Boy Fotoğraf Makineleri

## Slide 5
Minyatür Boy Fotoğraf Makineleri
Minyatür makineler amatörlerden çok profesyoneller tarafından kullanılır. İstihbarat gibi özel alanlarda kullanılan çok küçük boyda filmlerin takıldığı casus makinesi denen modeller dışında yine özel alanlarda tercih edilen piyasada bulunabilen türleri vardır. Bu tip makineler için üretilmiş yıkama ve baskı malzemeleri hala buluna bilmektedir.

## Slide 6: Bakaç Sistemine Göre Fotoğraf Makineleri
Bakaç (vizör) gözünüzü dayayarak baktığımız pencerenin adıdır. Bakaç sistemi ise, görüntüyü bu pencereden gözümüze kadar ulaştıran optik sistemdir. Bakaç sistemlerinin bazıları çok basit merceklerden oluşurken, bazılarında ise kaliteli mercekler, aynalar ve prizmalar kullanılmaktadır. Bakaç sisteminin kalitesi, fotoğrafa doğrudan etki etmez. Ancak hassas netleme ve berrak bir görüntü olanağı sunan bir bakaç sistemi, dolaylıda olsa fotoğrafın kalitesine olumlu bir katkı yapar. Temel olarak üç tür bakaç sistemi vardır.

## Slide 7: Basit Bakaçlı Fotoğraf Makinaları
Bu tür bakaçlar basit fotoğraf makinalarında bulunur. Temel görevi, sadece görüntüyü çerçevelemektir ayrıca fonksiyonu yoktur. Netlik ayarı makine tarafından yapılır ve netlik sistemi diğer parçalardan bağımsız çalışır.

## Slide 8: Optik Bakaçlı Fotoğraf Makinaları
Bu tür bakaçlar makinaların üstünde bir yerde konumlandırılmıştır ve objektiften geçecek film üzerine düşecek görüntü ile bu görüntü aslında ayrı ayrı görüntülerdir. Bu tür bakaçların görevi film üzerine düşecek görüntünün çerçevelenmesi ve netliğin izlenmesidir.

## Slide 9: Reflex Fotoğraf Makinaları
Bu fotoğraf makinalarının temel özelliği (çift objektifler hariç) bakaçtan gözlenen görüntü ile, objektiften geçip film üzerine düşen görüntünün aynı olamasıdır. Bu tür makinalar tek objektifli ve çift objektifli makinalar olarak ikiye ayrılır.

## Slide 10: Özel Kullanım Alanlarına Göre Fotoğraf Makinaları
Poaroid fotoğraf makinaları
Bu tür fotoğraf makinalarının temel özelliği ftoğrafın çekilişinden kısa bir süre sonra görüntünün kart üzerinde basılmış olarak elde edilebilmesidir. En büyük avantajı banyo ve baskı işleminin kısa sürede fotoğraf makinası içinde yapılmasıdır.

## Slide 11
Panaromik fotoğraf makinaları
Bu tür fotoğraf makinalar, yatay düzlemde 140 derecelik bir görüş açısı ile görüntü kaydetmeye yararlar. Örneğin yüksek bir tepeden şehrin tamamını görüntülenmesi için kullanılabilir.
Stereoskobik fotoğraf makinaları
Stereoskopi, Türkçe de üç boyutluluk anlamına gelmektedir. Fotoğrafta her ne kadar derinlik var ise de fotoğraflar gerçekte iki boyutludur. Stereoskobide temel ilke her göze kendi görüş açısından bir bakıç sağlayarak üç boyutluluk yaratmaktır.